B415400.015.f04	METALEN DAKLUIK MET VASTE TRAP (BRL 3301-05)

versie: 102.0   datum: 01-01-2013

1  	Fabrikant: Staka Bouwproducten B.V.

2  	Type: compleet dakluik, met vaste trap #

\DL159. \DL249. \.....

3  	#

\Dagmaat (mm): 1.500x900. \Dagmaat (mm): 2.400x900.

\Dagmaat.....

OPMERKING: 1.500x900 bij DL159; 2.400x900 bij DL249;

maximale dagmaat ±3.000x1.200 mm; lange zijde is

scharnierzijde.

4  	#

\Wind- en waterdichtheid (NEN 2778+w11) (Pa): 650.

5  	#

\Materiaal: RVS-plaat met isolatie.

6  	#

\Rc-waarde deksel (NEN 1068-12) (W/(m2.K): 3,81.

7  	#

\Geluiddemping (NEN 5077+c12) (dB): 23.

8 	#

\Toegestane belasting luik (kg/m2): 4.800.

9  	#

\Hoogte opstand (mm): 330.

10  	#

\.....

11  	#

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

12  	#

\- kleur binnenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

13  	#

\- kleur buitenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

14  	#

\.....

15  	#

\Vaste aluminium trap:

16  	#

\- traphoek (°): ± 50.

17  	#

\- trapbreedte (mm): 650.

18  	#

\- treden: geperforeerd. \- treden.....

19  	#

\- diepte trede (mm): 200.

20  	#

\.....

21  	#

\- verdiepingshoogte (mm): .....

\- verdiepingshoogte.....

22  	#

\.....

23  	#

\Toebehoren luik:

24  	#

\- rvs scharnieren.....

25  	#

\- handgreep, buitenzijde luik.....

26  	#

\- handgrepen, binnenzijde luik.....

27  	#

\- diagonale leuning, binnenzijde deksel.....

28  	#

\- sluiting: 2-puntsvergrendeling met zwenkhevel aan

binnenzijde, voorzien van halve europrofielcilinder

met 3 sleutels.

29  	#

\- openstandvoorziening: 2 gasdrukveren, waarvan 1

stuks met vergrendelingsfunctie.

30  	#

\- afsluitprofiel: neopreenrubber voor wind- en

waterdichte afsluiting.

31  	#

\.....

32  	#

\Toebehoren vaste trap:

33  	#

\- gehengen bovenaan trap t.b.v. bevestiging in de

dakopening.

34  	#

\- afgetopte aluminium leuningen, links en rechts.

35  	#

\- veiligheidshekwerk langs of rondom dakluik.....

OPMERKING: te bevestigen op het dak of betontegels;

betontegels niet meegeleverd.

36  	#

\.....

37  	Metalen dakluiken leveren onder KOMO-Attest.

38  	#

\.....